## Slide 1: Tecnología del Producto Pesquero I
Clase n°6
Importancia del uso y cálculo de cantidad del hielo
Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mar del Plata

## Slide 2: Uso de hielo para pescado fresco
¿Por qué utilizamos hielo para enfriar el pescado?
• Puede obtenerse hielo en muchas zonas pesqueras o puertos.
• Existen diferentes productos adaptados a las diferentes necesidades (triturado, fragmentado o en trozos pequeños).
• La capacidad de enfriamiento del hielo es muy alta.
• Es inocuo y, por lo general, relativamente barato.
•Puede mantener una temperatura muy constante.
• Puede mantener el pescado húmedo y, al fundirse, puede limpiar el pescado, arrastrando las bacterias presentes en su superficie.
•Se transportarse de un lugar a otro sin inconvenientes.
•Puede elaborarse en tierra y utilizarse en el mar.

## Slide 3: ¿Cuanto hielo se necesita para acondicionar la materia prima?
Las necesidades de hielo se pueden calcular, si se conocen las condiciones operativas.
Estas condiciones suelen ser variables y no repetitivas.
Por lo tanto, habrá que realizar una serie de ensayos, en las condiciones operativas, para establecer las proporciones correctas de pescado y hielo que permitirán enfriar el pescado y mantener las temperaturas de refrigeración durante todo el período de almacenamiento.
Los valores calculados para el uso de hielo representan una información valiosa en las fases de planificación y diseño, y ayudan también a comprender mejor los efectos relativos de los diversos elementos que influyen en la velocidad de fusión del hielo.

## Slide 4: Cálculo del hielo necesario para enfriar el pescado
Para determinar las necesidades de hielo, se calcula:
cantidad requerida para enfriar el pescado
cantidad necesaria para mantenerlo refrigerado durante todo el período de almacenamiento.
Además, hay que tener en cuenta las posibles pérdidas y otros imprevistos, a fin de determinar el volumen total de hielo que habrá que fabricar.

## Slide 5
La masa de hielo necesaria para enfriar el pescado desde la temperatura inicial hasta la temperatura final de conservación puede calcularse a partir de una expresión que equipara el calor absorbido por el hielo, en el lado izquierdo de la ecuación, con el calor perdido por el pescado, en el lado derecho de la misma.
(Mh) (Lh) = (Mp) (Cep) (ti-tf)
donde :
Mh = la masa de hielo que se funde (kg)
Lh = el calor latente de fusión del hielo (80 kcal/kg)
Mp = la masa del pescado (kg)
Cep = el calor específico del pescado (kcal/kg°C)
ti = la temperatura inicial del pescado (°C)
tf = la temperatura final del pescado (°C)

## Slide 6
Partiendo de la ecuación anterior, la necesidad de hielo será:
El calor específico del pescado magro es de aproximadamente 0,8 kcal/kg °C, valor que debe utilizarse cuando se trate de una mezcla de especies o cuando exista la posibilidad de que todo el pescado sea de tipo magro.

## Slide 7
Sin embargo, el valor del calor específico puede calcularse también de forma más precisa, teniendo en cuenta las variaciones en el contenido de aceite del pescado, y este valor perfeccionado puede utilizarse cuando la composición de la captura sea razonablemente homogénea.
Cep = 0,5 XI + 0,3 Xs + 1,0 Xa |  |  | 
donde Cep = el calor específico del pescado (kcal/kg) |  |  | 
XI | = la proporción de lípidos (aceite) de la masa |  | 
Xs | = la proporción de sólidos de la masa |  | 
Xa | = la proporción de agua de la masa |  | 

## Slide 8
Para ilustrar el efecto del contenido de lípidos sobre la cantidad de hielo requerida para la refrigeración, utilizaremos la siguiente comparación entre pescado magro y graso.
Ejemplo (1): 100 kg de pescado magro con un 1 % de lípidos, 19 % de sólidos y 80 % de agua a una temperatura inicial de 20°C.
Cep = (0,5 × 0,01) + (0,3 × 0,19) + (1,0 × 0,8) = 0,862 kcal/kg°C

## Slide 9
Ejemplo (2): 100 kg de pescado graso con un 21 % de lípidos, 19 % de sólidos y 60 % de agua a una temperatura inicial de 20°C.
Cep = (0,5 × 0,21) + (0,3 × 0,19) + (1,0 × 0,6) = 0,762 kcal/kg°C

## Slide 10
Incluso cuando se trata de una única partida de pescado conservada en recipientes idénticos, es probable que haya variaciones en las velocidades de fusión del hielo, lo que dificulta el cálculo exacto del hielo requerido.
Si los recipientes están apilados, por ejemplo, puede haber diferencias en cuanto a la fusión entre los que se hallan arriaba, abajo, a los lados y en el centro de la pila.
Cálculo del hielo necesario para el almacenamiento del pescado

## Slide 11
Dado que sería difícil identificar los recipientes que ocuparán los lugares más favorables en la pila, conviene tratarlos todos de la misma manera, partiendo del supuesto de que todos están plenamente expuestos al aire circundante.
Como primer paso, se puede calcular la transferencia térmica mediante la sencilla expresión siguiente:
q = A.U.(to - tc) kcal/día (7)
siendo q = el calor que entra en el contenedor (kcal/día)
A = el área de superficie del contenedor (m2)
U = el coeficiente general de transferencia térmica (kcal/día m2 °C)
to = la temperatura fuera del contenedor (°C)
tc = la temperatura dentro del contenedor (°C)

## Slide 12
Los valores calculados para las diversas superficies se suman luego para obtener la transferencia térmica total.
El calor que entra derrite el hielo; por lo tanto:
q = Lh. mh kcal/día (8)
donde
q = el calor requerido para fundir el hielo (kcal/día)
Lh = el calor latente de fusión del hielo (fijado normalmente en 80 kcal/kg)
mh = la masa de hielo fundido (kg/día)

## Slide 13
Con objeto de desarrollar una expresión matemática para la velocidad de fusión del hielo durante el período de almacenamiento, suponemos que la fusión del hielo dentro de los contenedores se deba solamente a la transferencia de calor desde el aire circundante. En esta condición estacionaria, las cantidades (7) y (8) deben ser iguales, de lo que se deriva que:
Lh. mh = A.U. (to - tc) (9)
Por consiguiente, la cantidad de hielo necesaria será:

## Slide 14
Aislamiento térmico
La cantidad de hielo necesaria para mantener el pescado fresco reviste mayor importancia en las épocas de verano y altas temperaturas, tanto del ambiente como la del agua, donde se acelera la fusión del hielo.
El hielo necesario para enfriar el pescado desde la temperatura inicial es una cantidad fija, que no es posible reducir (Fig. 7), pero durante el posterior período de almacenamiento se puede ahorrar mucho hielo recurriendo al aislamiento y a la refrigeración.
Método para economizar hielo

## Slide 15: Fig. 7

## Slide 16
Facilita la predicción y el mantenimiento de las cantidades correctas de hielo.
Se puede aislar cada caja por separado
Almacenar las cajas en contenedores aislados de mayor tamaño o en almacenes refrigerados.
Una caja de tamaño estándar de uso corriente en los climas templados contiene aproximadamente 30 kg de pescado y 15 kg de hielo. El aislamiento de este tipo de recipientes no sólo resultaría oneroso, sino que además supondría una pérdida importante de espacio de almacenamiento. Por lo tanto, las cajas aisladas suelen ser más grandes y, en la mayoría de los casos, requieren alguna forma de manipulación mecánica.

## Slide 17: Recomendación
Al momento de la recepción de la materia prima, deben estar preparados y organizar la provisión de hielo necesaria para la descarga y el acondicionamiento. Se deben tener en cuenta horarios y cantidades, siendo lo recomendado:
Época de verano: 300 kg de hielo en escamas por cada 100 cajones de pescado.
Época de invierno: 200 kg de hielo cada 100 cajones de pescado.

## Slide 18: Ejemplos de uso de hielo

## Slide 23: Ejemplos