## Slide 1
Dispositivos de Entrada/Salida
y Gestión por el Sistema Operativo
Arquitectura y Sistemas Operativos · UTN Mar del Plata
UTN FRMDP · Arquitectura y Sistemas Operativos

## Slide 2
Parte 1
Dispositivos de
Entrada/Salida

## Slide 3
¿Qué son los Dispositivos de E/S?
Los dispositivos de Entrada/Salida (E/S) son todos los componentes físicos que permiten la comunicación entre la computadora y el mundo exterior.
Entrada
Teclado, mouse, micrófono
Escáner, cámara web
Sensores, lectores de código
Salida
Monitor, impresora
Parlantes, proyector
Actuadores, LEDs
Entrada / Salida
Disco rígido, SSD
Unidad USB, red NIC
Pantalla táctil, modem

## Slide 4
Componentes de un Dispositivo de E/S
Componente Mecánico
La parte física del dispositivo que realiza la tarea real: el cabezal lector de un disco, el motor de una impresora, los pines de un puerto.
Componente Electrónico
(Controlador / Driver de dispositivo)
Circuito integrado que controla el componente mecánico e implementa la interfaz con el bus del sistema. Contiene registros de datos, estado y control.
Interfaz con el Bus del Sistema
Los registros del controlador son accedidos por la CPU mediante E/S mapeada en memoria (MMIO) o mediante instrucciones especiales de E/S.
CONTROLADOR
Reg. Datos
Reg. Estado
Reg. Control
Buffer local
al Bus del sistema

## Slide 5
Clasificación de Dispositivos
Por velocidad
Teclado (lento) → USB 3.0 → Disco NVMe → GPU (muy rápido)
Por unidad de transferencia
Carácter (teclado, mouse) · Bloque (disco, SSD, CD-ROM)
Por uso compartido
Dedicado (impresora) · Compartible (disco, red)
Por dirección de datos
Solo entrada · Solo salida · Bidireccional (E/S)
Por acceso
Secuencial (cinta magnética) · Acceso aleatorio (disco, SSD)

## Slide 6
Parte 2
Rol del Sistema Operativo
en la Gestión de Dispositivos

## Slide 7
¿Por qué el SO gestiona los dispositivos?
Sin un sistema operativo, cada programa debería conocer los detalles técnicos de cada dispositivo — haciendo el software incompatible y frágil.
🎯 Abstracción
Oculta los detalles físicos del hardware. Expone una interfaz uniforme (lectura/escritura) sin importar el dispositivo.
🔒 Protección
Solo el SO accede directamente al hardware. Los procesos no pueden interferir entre sí ni dañar dispositivos.
🔄 Compartición
Permite que múltiples procesos usen el mismo dispositivo mediante colas, planificación y sincronización.
⚡ Rendimiento
Técnicas como buffering, caching y spooling minimizan las esperas y maximizan el uso del hardware.
🔌 Independencia
Los programas funcionan sin modificarse al cambiar el hardware (drivers estandarizan la interfaz).
⚠️ Manejo de errores
Detecta, reporta y en muchos casos recupera errores de hardware sin que el usuario lo note.

## Slide 8
Capas de Software de E/S
El SO organiza la gestión de E/S en capas jerárquicas, cada una con responsabilidades bien definidas:
4. Software de E/S a nivel de usuario
Llamadas al sistema (read(), write()). Bibliotecas estándar de E/S.
3. Software del SO independiente del dispositivo
Buffering, manejo de errores, asignación de dispositivos, interfaz uniforme.
2. Manejadores de dispositivo (Drivers)
Código específico de cada dispositivo. Traduce comandos genéricos a operaciones del controlador.
1. Manejadores de interrupciones
Rutinas de bajo nivel que responden a las interrupciones generadas por el hardware.
0. Hardware (Controlador del dispositivo)
El dispositivo físico y su controlador. Realiza la tarea real de E/S.
Solicitud
↓
↑
Respuesta

## Slide 9
Parte 3
Interrupciones:
Concepto y Funcionamiento

## Slide 10
¿Qué es una Interrupción?
Una interrupción es una señal enviada al procesador que indica que ocurrió un evento que requiere atención inmediata, suspendiendo temporalmente la ejecución del programa actual.
¿Por qué existen?
Sin interrupciones
La CPU debería consultar constantemente cada dispositivo ("polling"), desperdiciando ciclos de procesamiento incluso cuando nada ha ocurrido.
Con interrupciones
La CPU trabaja en otras tareas y solo atiende el dispositivo cuando este lo notifica. Mucho más eficiente.
Ciclo de vida de una interrupción
1
Evento de hardware
2
Señal en línea IRQ
3
CPU guarda contexto
4
Ejecuta ISR (Rutina de servicio)
5
CPU restaura contexto

## Slide 11
Vector de Interrupciones y Rutina de Servicio (ISR)
Tabla de Vectores de Interrupción (IVT)
0x00
→ ISR_División por cero
0x01
→ ISR_Depuración
0x08
→ ISR_Temporizador del sistema
0x09
→ ISR_Teclado
0x0E
→ ISR_Fallo de página
0x21
→ ISR_Llamada al sistema
¿Qué hace la ISR?
Guarda los registros del procesador (contexto completo)
Identifica qué dispositivo generó la interrupción
Lee datos del controlador o genera la respuesta necesaria
Limpia el flag de interrupción del dispositivo
Restaura los registros guardados
Retorna al punto exacto de interrupción (instrucción IRET)

## Slide 12
Parte 4
Interrupciones
Sincrónicas y Asincrónicas

## Slide 13
Tipos de Interrupciones
⚙️ Sincrónicas (Excepciones)
Definición
Generadas por la propia CPU como resultado de la ejecución de una instrucción.
Características
• Predecibles y reproducibles
• Ocurren en la misma instrucción
• Requieren acción inmediata del SO
Ejemplos
• División por cero
• Acceso a memoria inválida (segfault)
• Instrucción ilegal
• Fallo de página
• Llamadas al sistema (syscall)
⚡ Asincrónicas (Hardware)
Definición
Generadas por eventos externos, independientes del flujo de ejecución del programa.
Características
• Impredecibles (pueden ocurrir en cualquier momento)
• Provienen de dispositivos de E/S o temporizadores
• Son enmascarables (pueden posponerse)
Ejemplos
• Tecla presionada en el teclado
• Paquete de red recibido
• Transferencia de disco completada
• Temporizador (timer tick)
• Señal de hardware externo

## Slide 14
Prioridades y Enmascaramiento de Interrupciones
No todas las interrupciones tienen la misma urgencia. El hardware y el SO implementan mecanismos para gestionar el orden de atención:
Máxima: Fallo de energía / Hardware crítico
Muy alta: Errores de máquina / Fallo de página
Alta: Dispositivos de tiempo real (temporizador)
Media: Disco, red, USB
Normal: Teclado, mouse, impresora
Baja: Software / Llamadas al sistema
Enmascaramiento
Enmascarables:
Pueden ignorarse temporalmente. La CPU las aplaza con el flag IF.
No enmascarables (NMI):
No pueden ignorarse. Errores críticos de hardware.

## Slide 15
Parte 5
Técnicas de
Transferencia de Datos

## Slide 16
Las 3 Técnicas de Transferencia de E/S
¿Cómo se mueven los datos entre los dispositivos y la memoria del sistema?
1
E/S Programada
(Polling)
CPU controla todo
La CPU consulta periódicamente el estado del dispositivo en un bucle activo, esperando que esté listo.
✅ Simple de implementar
⚠️ CPU bloqueada mientras espera
2
E/S por
Interrupciones
CPU notificada
La CPU lanza la operación de E/S y continúa con otras tareas. El dispositivo interrumpe cuando termina.
✅ CPU libre mientras espera
⚠️ Overhead por interrupción frecuente
3
Acceso Directo
a Memoria (DMA)
Hardware autónomo
Un controlador DMA transfiere bloques completos de datos directamente a/desde memoria sin intervención de la CPU.
✅ Ideal para grandes volúmenes
⚠️ Mayor complejidad de hardware

## Slide 17
Técnica 1 – E/S Programada (Polling)
Flujo de ejecución
CPU envía comando al controlador
¿Dispositivo listo?
NO → CPU repite la consulta (bucle activo)
SÍ → CPU lee/escribe dato del registro
¿Más datos?
FIN
✅ Ventajas
Implementación simple y directa
Sin overhead de interrupciones
Latencia muy baja si el dispositivo responde rápido
Predecible en sistemas de tiempo real simples
⚠️ Desventajas
CPU bloqueada en espera activa → desaprovecha ciclos
No puede ejecutar otras tareas mientras espera
Ineficiente para dispositivos lentos (teclado, disco)
Consumo de energía innecesario
Difícil de combinar con múltiples dispositivos

## Slide 18
Técnica 2 – E/S Mediante Interrupciones
Línea de tiempo de ejecución
CPU:
Lanza E/S
Ejecuta otras tareas (proceso B, C...)
ISR
Continúa proceso A
Disp.:
Transfiriendo datos...
IRQ!
1. CPU inicia la operación
Envía el comando al controlador y continúa ejecutando otros procesos sin esperar.
2. Dispositivo trabaja solo
El controlador realiza la transferencia de forma autónoma mientras la CPU está ocupada en otras tareas.
3. Interrupción al completar
Al finalizar, el dispositivo activa la línea IRQ. El controlador de interrupciones avisa a la CPU.
4. ISR atiende el resultado
La CPU guarda contexto, ejecuta la ISR del dispositivo, procesa el dato recibido y restaura el contexto.
✅ CPU libre durante la espera · Sin bucle activo · Múltiples dispositivos simultáneos
⚠️ Overhead por muchas interrupciones · Ineficiente para grandes volúmenes de datos byte a byte

## Slide 19
Técnica 3 – Acceso Directo a Memoria (DMA)
El controlador DMA asume el control del bus para transferir datos directamente entre el dispositivo y la RAM, sin pasar por la CPU.
CPU
Controlador
DMA
RAM /
Memoria
Disco / Dispositivo
Bus del sistema (CPU se libera)
① Configura
(dirección, tamaño, dirección)
③ Transfiere bloques
sin CPU
④ IRQ al
finalizar
✅ Ideal para grandes bloques · CPU casi no interviene · Altísimo throughput
⚠️ Hardware adicional (controlador DMA) · Contención del bus · Mayor complejidad

## Slide 20
DMA – Pasos de una Transferencia
1
CPU configura el controlador DMA
Indica: dirección de memoria destino, dirección del dispositivo fuente, cantidad de bytes a transferir y dirección de la transferencia (lectura o escritura).
2
CPU lanza la transferencia y continúa
Activa el controlador DMA y sigue ejecutando otras instrucciones. La CPU queda completamente libre.
3
DMA toma control del bus
El controlador DMA solicita el bus al árbitro. Mientras transfiere, la CPU no puede usar el bus ("cycle stealing"). Modos: burst o por ciclo.
4
Transferencia directa Dispositivo ↔ RAM
El DMA mueve los datos directamente entre el dispositivo y la RAM. Por cada bloque transferido, actualiza el contador de bytes y la dirección.
5
Interrupción al finalizar
Al completarse toda la transferencia, el controlador DMA genera una interrupción para notificar a la CPU que los datos están disponibles en memoria.
6
CPU procesa el resultado
La ISR del DMA es ejecutada. La CPU accede a los datos ya en RAM y continúa el procesamiento normal.

## Slide 21
Comparación de las 3 Técnicas
Criterio
E/S Programada
(Polling)
E/S por
Interrupciones
DMA
Ocupación de CPU
Total (bloqueada)
Mínima (libre)
Casi nula (libre)
Volumen de datos
Pequeño (bytes)
Pequeño/Medio
Grande (bloques)
Complejidad SW
Muy baja
Media
Alta
Complejidad HW
Ninguna adicional
Controlador IRQ
Controlador DMA
Latencia
Muy baja
Media (overhead ISR)
Alta (config. inicial)
Uso típico
Microcontroladores, BIOS
Teclado, red, USB
Disco, tarjeta de video
Eficiencia energética
Baja (bucle activo)
Alta
Muy alta

## Slide 22
¿Cuándo Usar Cada Técnica?
Usar E/S Programada cuando…
El dispositivo responde muy rápido (microsegundos)
El sistema es simple (microcontroladores, BIOS, firmware)
No hay otras tareas que la CPU deba realizar
Se prioriza simplicidad sobre eficiencia
Ejemplo: lectura de estado de un sensor en tiempo real embebido
Usar E/S por Interrupciones cuando…
Los dispositivos son lentos e impredecibles (teclado, mouse, red)
La CPU necesita atender múltiples dispositivos simultáneamente
El volumen de datos es pequeño por evento
Se requiere un buen balance entre complejidad y eficiencia
Ejemplo: servidor web atendiendo múltiples conexiones de red
Usar DMA cuando…
Se transfieren grandes bloques de datos (megabytes)
La eficiencia de la CPU es crítica (no puede detenerse)
Se trabaja con disco rígido, SSD, tarjetas gráficas, audio
El throughput del dispositivo justifica el costo del hardware DMA
Ejemplo: lectura de archivos grandes, streaming de video/audio

## Slide 23
Resumen
Dispositivos E/S
Entrada · Salida · Bidireccional
Componentes: mecánico + controlador
Controlador: registros datos/estado/control
Rol del SO
Abstracción, protección, compartición
Independencia del dispositivo
Capas: usuario → driver → ISR → HW
Interrupciones
Sincrónicas: generadas por CPU (excepciones)
Asincrónicas: generadas por dispositivos
IVT + ISR + prioridades + enmascaramiento
E/S Programada
CPU en espera activa (polling)
Simple pero ineficiente
Para dispositivos muy rápidos o sistemas simples
E/S Interrupciones
CPU libre entre operaciones
Balance costo/beneficio
Para teclado, red, mouse, USB
DMA
Hardware autónomo de transferencia
CPU casi libre durante la transferencia
Para disco, SSD, GPU, audio, video
UTN FRMDP · Arquitectura y Sistemas Operativos ·